Système : système de tamponnage

Le système sert à tamponner des pièces

Le système est en repos l’action sur le bouton de mise en marche S0 provoque le cycle suivant :

- Aménage de  pièce par le vérin C3 commandé par le distributeur M3

- Tamponnage de pièce par  le vérin C1 commandé par le distributeur M1

- Ejection de pièce par le vérin C2 commandé par le distributeur M2

- Evacuation de pièce par le moteur Mt command’ par le contacteur Km.

Le système est commandé par un automate programmable (n’est pas dessiné)

N.B : Lire attentivement le dossier technique page (1) et répondre aux questions suivantes : pages 1, 2, 3, 4

Travail demandé :

- Définir la frontière du système :

- Indiquer la nature de la matière d’œuvre en cochant la case correspondante

| Matière |  |
| --- | --- |
| Information |  |
| Energie |  |

- Qu’elle est la valeur ajoutée (VA) par ce système?.............................................

- Compléter la modélisation du système

- Compléter le tableau suivant.

| Partie commande | Les éléments d’interfaces | Partie opérative |
| --- | --- | --- |
| …………………………… ………………………….. …………………………. ………………………… | Pré actionneur | Capteur | Actionneur | Effecteur |
|  | ………………………….. | L10 | ………………………….. | ………………………….. |
|  | …………………………… | …………………………… | …………………………… | …………………………… |
|  | Vérin C3 | …………………………… | …………………………… | …………………………… |
|  | …………………………… | …………………………… | …………………………. |  |

# Text boxes

Système de tamponnage

Energie électrique

Pièce non tamponnée

Energie pneumatique

Pièce non tamponnée

Bruit

Operateur

Automate programmable